## Slide 1: Maden Mühendisliği Bölümü Laboratuvar Güvenliği Eğitimi

## Slide 2
Güvenliğe Giriş
Kimyasal Güvenlik
  Küresel uyumlu sistem (Globally Harmonized System- GHS)
  Güvenlik bilgi formları (GBF)
  Kimyasalların depolanması
  Patlama önleme
  Tehlikeli maddelerin taşınması/gönderimi
Tehlikeli Atıkların Yönetimi ve Uzaklaştırılması
Acil durumlara hazırlıklı olma
Laboratuvar Güvenliği Eğitimi

## Slide 3: KÜRESEL UYUMLU SİSTEM(GHS)
Sistem Birleşmiş Milletler tarafından zararlı kimyasalların kullanımının dünya çapında net ve kolay anlaşılır şekilde olmasını sağlamak üzere geliştirilmiştir.

## Slide 4: GHS
Kimyasalların nasıl sınıflandırılması gerektiğini ve olası zararlar hakkında iletişim kurmayı sağlayacak metotların standart hale getirilmesini sağlar
Zarar sınıflandırması
  Fiziksel
  Sağlık
  Çevresel
Zarar İletişimi
  Ambalaj etiketleri

## Slide 5: Zarar Sınıflandırması
Fiziksel Zararlar
Bir gaz şu şekilde tanımlanır; 50ºC/227 F sıcaklıktaki buhar basıncı > 330 kPa olan ya da 20ºC/68 F da tamamen gaz halde olan ve standart basıncı 101.3 kPa olan madde veya karışım.
Bir sıvı; gaz halde olmayan ve erime başlangıç noktası standart basınç olan 101.3 kPa’ da 20ºC/68F olan madde veya karışım.
Bir katı; sıvı veya gaz tanımlarına uymayan madde olarak tanımlanır.

## Slide 6: Zarar Sınıflandırılması
Patlayıcılar
Yanıcı gazlar
Yanıcı aerosoller
Oksitleyici gazlar
Basınç altındaki gazlar
Yanıcı sıvılar
Yanıcı katılar
Piroforik sıvılar
Piroforik katılar
Kendiliğinden ısınan maddeler
Su ile temas halinde yanıcı gazlar yayan maddeler
Oksitleyici sıvılar
Oksitleyici katılar
Organik peroksitler
Metallere karşı korozif olan maddeler

## Slide 7: Zarar Sınıflandırılması
Patlayıcılar
  Sıvılar
  Katılar
  Örnekler:
  Pikrik asid, organik peroksitler, perklorik asit
Patlayıcı maddeler, belirli bir sıcaklık, basınç ve hıza sahip olan ve bu nedenle etrafa zarar verebilecek bir gaz üretebilecek şekilde kimyasal reaksiyona girebilen maddelerdir.

## Slide 8: Zarar Sınıflandırılması
Yanıcılar
  Gazlar
  Sıvılar
  Katılar
  Aerosoller
Notes: Yanıcı gaz, yanıcı aralığı havada 20ºC/68F da ve 101.3 kPa standad basınç koşullarına denk gelen gazdır. Yanıcı gazlar, 2 tehlike kategorisinden 1’i olarak adlandırılır.
Yanıcı sıvılar, parlama noktası 93ºC, 199.4 F ya da daha az olan sıvılardır. Parlama ve kaynama noktalarına göre 4 kategori vardır.
Yanıcı katılar kolaylıkla yanıcıdır, ya da sürtünme etkisiyle yanmaya meyillidirler. Bu tip katılar yanma sürelerine göre 2 kategoriden 1’ i olarak sınıflandırılırlar.

## Slide 9: Zarar Sınıflandırılması
Yanıcı gaz, yanıcı aralığı havada 20ºC/68F da ve 101.3 kPa standart basınç koşullarına denk gelen gazdır. Yanıcı gazlar, 2 tehlike kategorisinden 1’i olarak adlandırılır.
Yanıcı sıvılar, parlama noktası 93ºC, 199.4 F ya da daha az olan sıvılardır. Parlama ve kaynama noktalarına göre 4 kategori vardır.
Yanıcı katılar kolaylıkla yanıcıdır, ya da sürtünme etkisiyle yanmaya meyillidirler. Bu tip katılar yanma sürelerine göre 2 kategoriden 1’ i olarak sınıflandırılırlar.

## Slide 10: Zarar Sınıflandırılması
Piroforik bir madde hem katı hem sıvı halde bulunabilir. Hava ile temas halinde 5 dakika içerisinde alev alma eğilimindedirler ve tek bir zarar kategorisinde yer alırlar.
Organik peroksitler -O-O yapısına sahiptir. Hidrojen peroksidin bir türevi olarak düşünülebilirler. Hızlıca yanabilirler, temasa ya da sürtünmeye karşı hassastırlar, diğer maddelerle tehlikeli şekilde reaksiyon verirler, ya da patlayarak dekompoze olma eğilimine sahiptirler. Bu maddeler 7 zarar kategorisinden 1’ i olarak sınıflandırılırlar.

## Slide 11: Zarar Sınıflandırılması
Piroforik maddeler
-Piroforik sıvılar
-Piroforik katılar
Organik peroksitler
Örnekler
Bütil/Metil Lityum
Titanyumdiklorür
Silan gazı
Tributilalüminyum
Örnekler
Metiletilketonperoksit
Benzoilperoksit
Notes: Piroforik bir madde hem katı hem sıvı halde bulunabilir. Hava ile temas halinde 5 dakika içerisinde alev alma eğilimindedirler ve tek bir zarar kategorisinde yer alırlar.
Organik peroksitler -O-O yapısına sahiptir. Hidrojen peroksidin bir türevi olarak düşünülebilirler. Hızlıca yanabilirler, temasa ya da sürtünmeye karşı hassastırlar, diğer maddelerle tehlikeli şekilde reaksiyon verirler, ya da patlayarak dekompoze olma eğilimine sahiptirler. Bu maddeler 7 zarar kategorisinden 1’ i olarak sınıflandırılırlar.

## Slide 12: Zarar Sınıflandırılması
Oksitleyici (Yükseltgen) kimyasallar
Oksitleyici gazlar, katılar ve sıvılar diğer maddelerin yanmasına sebep olma veya katkıda bulunma konusunda havadan daha fazla etkilidirler. Oksitleyici katı ve sıvılar 3 zarar sınıfı içerisinden 1 ‘i olarak sınıflandırılabilirler.
  Oksitleyici gazlar
  Oksitleyici katılar
  Oksitleyici sıvılar
  Örnekler
  Hidrojen peroksit
  Amonyum nitrat
  Kalsiyumhipoklorit
Notes: Oksitleyici gazlar, katılar ve sıvılar diğer maddelerin yanmasına sebep olma veya katkıda bulunma konusunda havadan daha fazla etkilidirler. Oksitleyici katı ve sıvılar 3 zarar sınıfı içerisinden 1 ‘i olarak sınıflandırılabilirler.

## Slide 13: Zarar Sınıflandırılması
Kendiliğinden reaksiyona giren maddeler termodinamik olarak kararsızdırlar ve hava yokken dahi güçlü bir ekzotermik reaksiyona girebilirler. Bu maddeler 7 zarar sınıfından 1’i dirler.
Su ile temas halinde yanıcı gaz yayan maddeler
Notes: Kendiliğinden reaksiyon veren maddeler termodinamik olarak kararsızdırlar ve hava yokken dahi güçlü bir ekzotermik reaksiyona girebilirler. Bu maddeler 7 zarar sınıfından 1’i dirler.
Su ile temas halinde yanıcı gaz yayan maddeler, temas anında aynı anda yanıcı olabilir ya da
tehlikeli oranda yanıcı gazlar yayabilirler.
Bu maddeler 3 zarar kategorisinden 1’i olarak sınıflandırılırlar.

## Slide 14: Zarar Sınıflandırılması
Metallere karşı korozif maddeler Metallere karşı korozif maddeler kimyasal reaksiyon yoluyla metalleri korozyona uğratır ya da yok ederler. Bu maddeler tek bir zarar kategorisi olarak adlandırılırlar.
Kendiliğinden ısınan maddeler bir enerji kaynağı olmaksızın hava ile reaksiyona girebilirler, kendilerini ısıtırlar. Piroforik maddelerden farklı olarak sadece fazla miktarda olduklarında ve uzun süreler sonunda alev alırlar. 2 zarar kategorisinden 1’i dirler.
Kendiliğinden ısınan maddeler
Notes: Metallere karşı korozif maddeler kimyasal reaksiyon yoluyla metalleri korozyona uğratır ya da yok ederler. Bu maddeler tek bir zarar kategorisi olarak adlandırılırlar.
Kendiliğinden ısınan maddeler bir enerji kaynağı olmaksızın hava ile reaksiyona girebilirler, kendilerini ısıtırlar. Piroforik maddelerden farklı olarak sadece fazla miktarda olduklarında ve uzun süreler sonunda alev alırlar. 2 zarar kategorisinden 1’i dirler.

## Slide 15: Zarar Sınıflandırılması
Laboratuvar Güvenliği İşaret ve Sembolleri
NFPA (National Fire Protection Association) Şeması
.
Notes: Mavi= Sağlığa zararlı maddeler
Kırmızı= Yanıcı zararlı maddeler
Sarı= Reaktivite zararı
Beyaz= Spesifik zararlar
Rakamlar ise 0-4 arası değişir.
0: en düşük zarar
4: en yüksek zarar anlamı taşır

## Slide 16
Şekil . NFPA tarafından yapılan tehlike sınıflandırılması

## Slide 17: Zarar Sınıflandırılması
Laboratuvar Güvenliği İşaret ve Sembolleri
HMIS (Hazardous Materials
Identificatition System) :
Zararlı Maddeler Adlandırma
Sistemi
Notes: HMIS sistemini laboratuvarda görebilirsiniz.
Mavi renk sağlığa zararlı, kırmızı renk yanıcı ve turuncu renk fiziksel zararlı maddeleri ifade eder.
En alttaki beyaz bölgeye ise Kişisel koruyucu ekipmanın kodu yazılır.
Sağ kısımdaki yeşil renkli bölgede ise kişisel koruyucu kodları yer alır.

## Slide 19: Sağlığa Zararlı Maddeler
Bir maddenin toksik etkisi biyolojik sisteme yani vücudumuzda doz miktarı arttıkça artar ve dozaja bağımlıdır. İzin verilen dozdan fazla alınması durumunda madde toksik tepki gösterir.

## Slide 20: Sağlığa Zararlı Maddeler
Kimyasal maddeler değişik seviyelerde toksik etki gösterirler. LD 50 (mg/kg) seviyesi toksisite seviyesini ifade eder ve sofra şekerinin toksik seviyeye ulaşması görüldüğü gibi 29700 gibi yüksek bir LD 50 seviyesine eşdeğerdir. Ancak, siyanid gibi bazı kimyasalların küçük bir miktarı dahi maruz kalındığında toksik etki gösterir. LD 50 miktarı azaldıkça bir madde daha toksiktir anlamına gelir.

## Slide 21: Sağlığa Zararlı Maddeler
Kimyasal maddelerin vücuda alınma şekilleri
Solunum
Yutma
Enjeksiyon
Emilim (ciltten)
Bu alınım şekillerine göre, alınım kontrol ve önleme stratejileri geliştirilerek vücuda giren kimyasalların zararlarını azaltmak ya da kimyasalların vücuda giriş riskleri kısıtlanmaya çalışılmaktadır.

## Slide 22: Sağlığa Zararlı Maddeler
Akut (ani) toksisite
Cilt üzerinde olumsuz etki
Solunum sistemi veya cilt üzerinde hassasiyet

## Slide 23: Sağlığa Zararlı Maddeler
Akut toksik maddeler 5 toksik kategoriden 1 tanesi olarak sınıflandırılırlar.
Bu sınıflandırmada dozaj ya da konsantrasyon baz alınır.
Ciltte olumsuz etki zararı , bir madde cilt ile temas ettikten sonra 4 saat içerisinde düzelen tersinir bir etkiye sahip ise oluşan zarardır.
Solunum zararlısı bir madde solunduktan sonra aşırı hassasiyete sebep olan maddedir.
Cilt hassasiyeti yaratan madde cilde temas halinde alerjik reaksiyona sebebiyet veren maddedir.

## Slide 24: Sağlığa Zararlı Maddeler
Kanserojen
Hedef organ sistematik toksisite
Ciltte tahriş
Kanserojen maddeler kansere sebep olabilen ya da oluşumunu hızlandıran maddelerdir.
Hedef organ sistematik toksisite, organın işleyişine zarar veren herhangi bir ciddi sağlık problemi olabilir.
Notes: Aksi taktirde bu probleme GHS de yer verilmez. Tek seferlik ve tekrarlı maruz şeklinde 2 sınıfta değerlendirilirler.

## Slide 25: Sağlığa Zararlı Maddeler
                Üreme hücresi mutajeni
                Üreme toksikolojisi
                Aspirasyon (Soluk alma ) toksisitesi
Bir mutajen, bir hücre topluluğunda mutasyonun artmasına yol açan kimyasallardır.
Üreme toksikolojisi zararlıları üreme hücreleri üzerinde olumsuz etkilere neden olurlar.
Erkek ve dişi yetişkinlerin üreme döngülerinde problemlere ve doğan yavrularda toksisiteye sebep olurlar.
Aspirasyon, solunum yoluyla bir sıvı ya da katının burun veya boğaz yoluyla yada kusma ile solunum sistemine giriş yapmasıdır.
Bu kategorinin etkileri, solunum sonrası kimyasal enfeksiyon (akciğerlerde), akciğer yaralanması, ya da ölümdür.

## Slide 26: Çevresel Zararlar
Akut su toksisitesi maddenin bir su canlısına teması halinde aniden zararlı etki gösterebilmesidir.
Kronik su toksisitesi ise temastan uzun bir süre sonra toksik etki gösterebilmesidir.
Notes: Akut su toksisitesi, maddenin bir su canlısına teması halinde aniden zararlı etki gösterebilmesidir.
Kronik su toksisitesi ise temastan uzun bir süre sonra toksik etki gösterebilmesidir.
Bu kategori zarar veren dozaj miktarına göre 4 alt sınıf içerir

## Slide 27: GHS Piktogramları ve Zararlar

## Slide 28: GHS Etiketleri
Sistemde üç temel etiket sembolü vardır:
Sembol yada pistogramlar
Sinyal kelimeleri
Zarar ifadeleri
Notes: Kimyasal maddenin kökeni ne olursa olsun verdiği zarara uygun kelime ve işaret ile ifade edilir.
GHS dökümanı uygun sembol, sinyal kelimesi ve zarar ifadesi belirtir.

## Slide 29: GHS Etiketleri
Uyarı kelimesi;
Tehlike seviyesini
gösterir
Pistogramlar;
tehlikeli ürünleri
tanımlamak için
kullanılır ve genel olarak
kimyasal / fiziksel risk,
sağlık riski ve çevresel risk tarafından gruplandırılır.
Ürün ek bilgileri
Üretici Bilgisi;
Üreticinin şirket adını,
adresini ve telefon
numarasını tanımlar.
Tehlike ifadeleri;
tehlikeli ürünlerin yapısını
ve tehlike derecesini tanımlayan ifadelerdir. Tehlike ifadeleri kimyasalın Güvenlik Bilgi Formunda (SDS) bulunur
ve bir H Kodu (H100) ile tanımlanır.
Önlem İfadeleri / İlkyardım;
her tehlike durumuna bağlı ifadelerdir. Genel koruyucu, müdahale, depolama veya elden çıkarma önlemlerini açıklarlar. Bu açıklamalar kimyasalın Güvenlik Bilgi Formunda bulunur. Tehlike İfadelerine benzer şekilde, önlem İfadeleri bir P Kodu ile tanımlanabilir (P100 gibi).
Ürün Adı;
ürün veya kimyasal adını tanımlar.

## Slide 30: Kimyasal Güvenlik
Laboratuvarda kimyasal kaplarının etiketlenmesi nasıl olmalıdır?
  Kimyasalın tam ismi (Türkçe/İng)
  Kimyasal tehlike sınıflandırması yazılmalıdır
  Kısaltma ve formül yazılmamalıdır.
Notes: Unutmamalıyız ki, tüm kimyasal kaplardaki etiketlerde içerisindeki bileşiğin tam ismi yazılı olmalıdır. Kesinlikle kısaltma ya da sadece formulü yazılmamalıdır. Kimyasal kaplarının orjinallerin de mutlaka GHS etiketleri olmalıdır. Eğer uygulama kolaylığı için laboratuvarda kendiniz kap (orjinal olmayan) kullanıyorsanız muhakhak bu kaplarda kimyasalın ismi ve tehlike sınıfını belirtecek şekilde geçici olarak etiketlenmelidir. Laboratuvarda etiketsiz kimyasal kabı olmamalı, kullandığımız madde su bile olsa kabı etiketlenmelidir.

## Slide 31
Şekil 1.GBF(Güvenlik Bilgi Form)lerde yer alan başlıklar

## Slide 32: Güvenlik Bilgi Formları(GBF/SDS)
Bir kimyasal madde hakkında, veri dosyaları kap etiketlerinden daha fazla bilgi verir. Bu dosyalar genellikle MSDS olarak bilinir.
  Veri dosyaları aynı sıra ve formatta 16 bölüme ayrılmıştır.
Bölüm 1: Tanımlama
Notes: Tanımlama kısmı kimyasalın ismi, önerilen kullanım alanı ve tedarik edici firmaya ait bilgileri içerir (adres, telefon numarası vb.).

## Slide 33: Güvenlik Bilgi Formları(GBF)
GHS kapsamında olmayan tehlikeler bu bölümde verilir. Kimyasal kaplarının etiketlerinde bulunan önlem ifadeleri ve tehlike sembolleri de bu bölümdedir.

## Slide 34: Güvenlik Bilgi Formları (GBF)
Materyalin (kimyasalın) yaygın ismi, CAS numarası ve EC numarası Bölüm 3 te verilir.
Bölüm 4 ise ilk yardım prosedürlerine ait bilgileri içerir. Bunlar maruz kalma şekline göre sınıflandırılmıştır (örneğin, solunması halinde veya göz ile temasında gibi…).

## Slide 35: Güvenlik Bilgi Formları (GBF)
Bölüm 5, yangına karşı alınması gereken uygun önlemleri, yangın söndürmede kullanılacak materyalleri-yöntemleri ve kaçınılması gereken durumları içerir.

## Slide 36: Güvenlik Bilgi Formları (GBF)
Bölüm 7 kimyasalların güvenli kullanımları için bilgiler içermektedir. Alınması gereken önlemler örneğin «buharlarını solumaktan kaçının» gibi yine bu bölüde yer alır. Kimyasalların güvenli bir şekilde saklanması için gerekli bilgiler ve ayrıca hangi kimyasalların bir arada saklanıp saklanamayacağı bilgisi de bu bölümdedir.

## Slide 37: Güvenlik Bilgi Formları (GBF)
Bölüm 8 güvenli maruz kalma limitleri ile birlikte mühendislik kontrolleri ve kişisel koruyucu donanım gibi bir çalışanın maruz kalmasını azaltmak için uygun yöntemleri de içerir.

## Slide 38: Güvenlik Bilgi Formları (GBF)
Bölüm 9, kimyasalın görünüm, renk,pH, erime noktası buhar basıncı gibi önemli fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgiler verir.
Bölüm 10 ise kimyasalın karalılığı ve reaktivitesi hakkındadır. Bir kimyasalın diğer kimyasallarla ne kadar karalı ve tehlikeli reaksiyon ihtimali olduğu veya özel çevresel koşullar hakkında bilgi verir. Ayrıca kimyasal parçalandığında oluşabilecek zararlı bileşikler hakkında bilgi de bu bölümdedir.

## Slide 39: Güvenlik Bilgi Formu (GBF)
Bölüm 11 kimyasallar ile etkileşimin sebep olduğu çeşitli sağlık sorunlarının tanımlanmasını sağlamaktadır. bu bölüm aynı zamanda muhtemel maruz kalma yolları ve gelişebilecek semptom ve hastalıkları içermektedir.

## Slide 40: Güvenlik Bilgi Formu (GBF)
Bölüm 12, kimyasalların çevre üzerine olan potansiyel etkisi hakkında bilgi sağlamaktadır. Kimyasalların eko-toksisitesi, biyobirikim potansiyeli ve topraktaki hareketliliği gibi ekolojik bilgiler içerir.

## Slide 41: Güvenlik Bilgi Formu (GBF)
Bölüm 13, herhangi bir kutulu ambalajın imhası da dahil olmak üzere, artık atık malzemenin uygun şekilde imha edilmesine odaklanmaktadır

## Slide 42: Güvenlik Bilgi Formu (GBF)
Bölüm 14, bir kimyasal maddenin bir UN sayısını, uygun sevkıyat adını, kimyasal maddenin bir deniz kirletici olup olmadığını ve diğer uygulanabilir bilgileri taşıması için gereken bilgileri listeler.

## Slide 43: Güvenlik Bilgi Formu (GBF)
Bölüm 15, kimyasallarla ilgili güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeleri listeler.

## Slide 44: Güvenlik Bilgi Formu (GBF)
Bölüm 16, diğer bölümlerde yer almayan bilgileri içerir. kimyasallarla ilgili güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeleri listeler.

## Slide 45: Kimyasalların Depolanması
- Tehlikelerin özelliklerine göre kimyasalları depolayın.
Termal olarak dengesiz malzemeleri, patlamaya karşı korumalı buzdolabında saklayın.
Yanıcı sıvıların depolanması
Notes: Kaza veya tehlikeyi proaktif olarak önleyen önemli bir kimyasal güvenlik tekniği olarak uygun depolama ve ayırma kullanmaktır. Kimyasalları tehlike özelliklerine göre ayırın.
Yanıcı maddeleri yalnızca onaylı, patlamaya dayanıklı buzdolapları ve derin dondurucularda saklayın ve yanıcı sıvıları onaylı kaplarda veya yangına dayanıklı saklama dolaplarında saklayın.

## Slide 46: Kimyasalların Depolanması
Depolama ve Ayrıştırma
  Bazlardan gelen asitler
  Yanıcı maddelerden asitler ve bazlar
  Yanıcı maddelerden piroforik bileşikler
  İndirgeyici etken perklorik asit
  Su reaktif kimyasallardan gelen su
Notes:   Kimyasalları alfabetik olarak depolamanın iyi bir fikir olduğunu düşünebilirsiniz, ancak bunu yaparsanız, potansiyel olarak felakete yol açabilir. Sodyum siyanür ve sülfürik asit gibi aynı harfle başlayan kimyasalların birlikte depolanması tehlikeli bir reaksiyona neden olabilir. Kimyasalların tehlike veya özelliklere göre ayrılması uygun depolama yöntemidir.

## Slide 47: Maruziyetin Önlenmesi
Maruziyet Kontrol Metotları
  Kimyasal Çeker Ocak
  Kullanıcının tehlikeli veya zararlı dumanlara, buharlara veya tozlara maruz kalmasını sınırlandırmak için tasarlanmış yerel bir havalandırma cihazı
Notes:   Kimyasal çeker ocak, sizi zararlı dumanlara, buharlara veya tozlara maruz kalmamanız için koruma sağlayan maruziyet kontrol cihazıdır. Çeker ocak davlumbazını doğru kullanmak sizin sorumluluğunuzdadır.

## Slide 48: Maruziyetin Önlenmesi
Kimyasal Çeker Ocak
  Cam
    Ayarlanabilir olması : Düşük konumda dursa bile iş yaparken kolların serbest bir şekilde hareket etmesine izin verir.
    Güvenli cam: Sıvı sıçramalarına ve küçük darbelere karşı korur.
    Hava Folyosu
      Engellemeyin, davlumbazın dibi boyunca hava akışı sağlar.
Notes:       Bir ocağın bileşenleri arasında sıvı sıçramalarına ve ufak patlamalara karşı kullanıcıyı koruyacak ayarlanabilir güvenli bir cam ve çeker ocak tabandaki hava akışını sağlayan hava folyosu vardır.

## Slide 49: Maruziyetin Önlenmesi
Kimyasal Çeker Ocak
-Cam Yüksekliği
-Güvenli seviyede tutun
-Egzoz verimi
-Enerji tasarrufu
Notes: Sacın yüksekliği güvenli bir seviyede tutulmalıdır. Güvenli seviye, kimyasal duman davlumbaz kanadına ve yan duvara yerleştirilen sarı etiketlerle tanımlanmıştır. Kanadın güvenli bir seviyede tutulması, buharın etkin şekilde atılmasını ve kimyasal dumanının davlumbaz içindeki sıçramasına karşı veya patlamaya karşı fiziksel bir bariyer sağlar.

## Slide 50: Maruziyetin Önlemesi
Maruziyet kontrol metodu
  Eldiven kutusu
  Tehlikeli maddelere maruz kalmamak için laboratuarda bir eldiven kutusu da kullanılabilir. Kimyasallar muhafazalı kutu içinde tutulur ve yalnızca bu resimde görülen eldivenler kullanılır.

## Slide 51
Kimyasal Maddelerin Taşınması
Kimyasal maddelerin depolanması kadar taşınması sırasında da gerekli güvenlik önlemlerini almak gerekir. Taşıma sırasında dikkat edilecek hususlar aşağıda sıralanmıştır ;
Taşıma tek kişi ile yapılmamalıdır,
Taşıma yalnızca mesai saatlerinde yapılmalıdır,
Taşıma sırasında (özellikle asansörde) tehlikeli maddelerin ağzı açık bırakılmamalıdır
Tehlikeli madde ve malzemeler koridorlarda bırakılmamalıdır,

## Slide 52
Kimyasal Maddelerin Taşınması
Taşıma bina içinde ise bu amaç için tasarlanmış bir el arabası kullanılmalıdır,
Taşıma sırasında sıçrama ve kırılma olasılığı göz önünde bulundurularak uygun KKD’ler kullanılmalıdır,
Kimyasal madde dökülme kitleri olası kazalara karşı hazır bulundurulmalıdır,
Kokulu kimyasal maddelerin (merkaptanlar vb.) taşınması sırasında özel paketleme önlemleri alınmalıdır. Bu tür malzemeler, koridorlara ve asansörlere yayılmış kokularını önlemek için ikincil kaplar içinde ve ağızları mühürlenmiş olarak taşınmalıdır. Kimyasal maddenin dış kabı kirlenmiş ise temizlendikten sonra taşınmalıdır,
Aşırı toksik kimyasal maddeler için özel paketleme yapılarak taşınması sırasındaki güvenlik sağlanmalıdır. Kabın dışında kimyasal madde kalıntı bulunmadığı kontrol edilerek kimyasal maddenin muhafaza edilmesine veya atık olarak değerlendirilmesine karar verilmelidir,

## Slide 53
Kimyasal Maddelerin Taşınması
Gaz silindirleri üzerlerinde regülatör varken kesinlikle hareket ettirilmemeli, vana kapağının güvenli bir şekilde üzerinde olduğuna emin olunmalıdır. Taşıma sırasında bir el arabası veya bu amaç için tasarlanmış bir araç kullanılmalı, silindirin düşmesini önlemek üzere zincir vb. ile sabitlenmelidir. Gaz silindirleri zeminde yuvarlanarak taşınmalı, yere düşürülmemelidir. Güvenli olmayan bir silindir, laboratuvarda bırakılmamalı, tehlikeli veya patlayıcı gaz içeren silindirler havalandırmalı depolama dolaplarında veya havalandırmalı alanlarda bulundurulmalıdır.
Gaz silindirin içindeki malzeme aşırı toksik ise ve bir sızıntıdan şüpheleniliyorsa çeker ocak içine konulmalı hemen laboratuvar sorumlusuna veya üst yönetime bilgi verilmeli ve herkes ortamdan uzaklaştırılmalıdır.

## Slide 54: Kimyasal Güvenlik
https://www.youtube.com/watch?v=itlnMHWiLlg

## Slide 55: Maden Mühendisliği Bölümü Laboratuvar Güvenliği Eğitimi