## Slide 1
AKÜ Maden Mühendisliği Bölümü · İSG Komisyonu
Kimyasal Güvenlik Eğitimi
Bölüm 2 — GHS, GBF/SDS, Depolama ve Taşıma
Laboratuvar Güvenliği Eğitimi - Öğr. Gör. Dr. Oğuzhan ÖZ

## Slide 2
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
GHS Sistemi
Küresel uyumlu kimyasal sınıflandırma ve etiketleme standardı
Zarar Sınıflandırması
Fiziksel, sağlık ve çevresel zararlar; piktogramlar
GBF
Güvenlik Bilgi Formunun nasıl okunacağı
Depolama
Uyumlu kimyasallar, termal kararsız maddeler, ayrıştırma
Taşıma
Kimyasal taşıma kuralları ve gaz silindirleri
Sağlık Etkileri
Akut/kronik toksisite, maruz kalma yolları

## Slide 3
GHS — Küresel Uyumlu Sistem Nedir?
GHS (Globally Harmonized System), kimyasal tehlikelerin dünya genelinde net ve tutarlı biçimde iletilmesi için BM tarafından oluşturulmuş uluslararası standarttır.
Türkiye'de 2013 yılından itibaren 'Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması (SEA) Yönetmeliği' ile zorunlu hâle gelmiştir.
GHS iki temel araçla tehlikeleri iletir:
Ambalaj etiketi — hızlı tanıma için piktogram, sinyal kelimesi, H ve P kodları
Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) — ilk yardım, depolama koşulları, KKD gereksinimleri ve atık bertarafı tek belgede
Üç ana zarar kategorisi vardır: Fiziksel · Sağlık · Çevresel
Fiziksel Zararlar
Yanıcı sıvılar, patlayıcılar, basınçlı gazlar, korozifler
Sağlık Zararları
Akut toksisite, kanserojenler, üreme toksisitesi, solunum hassasiyeti
Çevresel Zararlar
Su canlılarına akut ve kronik toksisite, biyobirikim potansiyeli

## Slide 4
Fiziksel Zarar Kategorileri — Tam Liste
Patlayıcılar
Kararsız patlayıcılar
Patlayıcılar (duyarlılığa göre)
Örnekler: pikrik asit, trinitrotoluen (TNT), organik peroksitler, perklorik asit
Yanıcı Maddeler
Yanıcı gazlar (methan, propan)
Yanıcı aerosoller
Yanıcı sıvılar — parlama noktasına göre 4 kategori (< 23°C / 23–60°C / 60–93°C)
Yanıcı katılar — sürtünmeyle tutuşma riski
Oksitleyici & Reaktif
Oksitleyici gazlar, sıvılar, katılar — H₂O₂, NH₄NO₃, KMnO₄
Organik peroksitler — -O-O- yapısı, sürtünme/ısıya duyarlı
Kendiliğinden ısınan maddeler
Su ile temas halinde yanıcı gaz yayan maddeler (Na, K metalleri)
Piroforik & Korozif
Piroforik sıvılar/katılar — hava ile temas halinde 5 dk içinde alev (n-BuLi, TiCl₂)
Korozif maddeler (metallere) — kimyasal reaksiyonla metali yok eder
Basınç altındaki gazlar — sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış, çözünmüş

## Slide 5
Sağlığa Zararlı Maddeler — Temel Kavramlar
Toksisite dozla ilişkilidir — bir maddenin zararlı etkisi, alınan miktarla doğru orantılı artar.
LD₅₀ (mg/kg): Bir maddenin toksik etkisini ölçen temel birim. LD₅₀ değeri azaldıkça madde daha toksik demektir.
Kimyasalların vücuda giriş yolları:
Solunum — en hızlı etki; toz, buhar, gaz
Cilt emilimi — bazı çözücüler ve organik bileşikler
Yutma — eller yıkanmadan ağza dokunulması
Enjeksiyon — kesik veya delici yaralanma
Kronik maruziyet küçük dozlarda tekrarlanan teması kapsar ve uzun vadede ciddi hastalıklara yol açabilir.

## Slide 6
Sağlık Zararı Kategorileri — Detaylı
Akut Toksisite
Tek doz veya 24 saat içinde tekrarlanan maruziyet sonucu oluşan ani etki. 5 toksik kategori (Kat.1 en tehlikeli).
Cilt Tahriş / Yanığı
Cilt ile 4 saatlik temastan sonra geri dönüşümsüz hasar veya 4 saatte düzelen kızarıklık (tahriş). Örnek: HF asit, NaOH.
Göz Hasarı
Gözle temas sonrası 21 gün içinde düzelmeyen ciddi hasar veya 21 günde düzelen tahriş. Koruyucu gözlük zorunlu.
Solunum/Cilt Hassasiyeti
Solunduğunda astıma, cilde temas halinde alerjik reaksiyona yol açan maddeler. Bir kez hassaslaşıldığında eşik değer kalmaz.
Kanserojen / Mutajen
Kanserojen: kanser başlatan/hızlandıran.
Mutajen: kalıtsal genetik hasar yaratan maddeler. Örnek: benzen, formaldehit.
Üreme Toksisitesi
Üreme hücresi hasarına yol açar.
Hedef Organ Toks.
Tek maruz kalma spesifik organ hasarı: karaciğer, böbrek, akciğer, kan, sinir sistemi.
Aspirasyon Toksisitesi
Yutma/kusma yoluyla sıvı ya da katının soluk borusuna kaçması. Akciğerde kimyasal pnömoni ve ölüme yol açabilir. Örnek: petrol ürünleri.

## Slide 7
Çevresel Zararlar — Su Toksisitesi ve Biyobirikim
Kullandığımız kimyasallar sadece bizi değil, lavaboya veya toprağa döküldüğünde ekosistemi de tehdit eder.
Atık kimyasal asla lağıma veya çöpe atılmaz.
Akut Su Toksisitesi (Kat.1–3)
Kısa süreli maruziyetle su canlılarına zarar verir. LC₅₀ < 1 mg/L (96 saatte balıkların yarısı ölür). Örnek: bakır sülfat, formaldehit, birçok organik çözücü.
Kronik Su Toksisitesi (Kat.1–4)
Uzun süreli veya tekrarlayan maruziyette birikim yaparak zarar verir. Biyobirikim: besin zinciriyle büyüyen organizmalarda konsantrasyon artar. Örnek: ağır metaller (Hg, Pb, Cd).
Ozon Tabakasını Bozanlar
Kimyasal maddenin kalıcılığını, birikimini ve ekosistemde hareketliliğini inceler. P (kalıcılık), B (biyobirikim) ve T (toksisite) kriterleri — PBT değerlendirmesi.

## Slide 8
GHS Piktogramları — 9 Sembolü Tanıyın
Ünlem İşareti
Akut toksisite , cilt/göz tahrişi, solunum hassasiyeti
Kafatası
Akut toksisite Kat.1–3 — çok toksik veya öldürücü maddeler
Alev
Yanıcı sıvı/gaz/katı, piroforik, kendiliğinden ısınan maddeler
O Üstünde Alev
Oksitleyici gazlar, sıvılar ve katılar — yangını besler
Patlayan Bomba
Patlayıcılar, kararsız patlayıcılar, organik peroksitler Kat.1–2
Basınçlı Gaz
Sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış ve çözünmüş gazlar, soğutulmuş sıvılaştırılmış
Aşındırıcı
Cilt yanığı Kat.1, ciddi göz hasarı Kat.1, metallere karşı korozif
Sağlık Tehlike
Kanserojen, mutajen, üreme toks., hedef organ toks., solunum hassasiyeti
Çevre
Su canlılarına akut veya kronik toksisite Kat.1–2

## Slide 9
GHS Kimyasal Etiketi — Anatomisi
SODYUM HİDROKSİT
TEHLİKE
H290: Metaller için aşındırıcı olabilir
H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar
P260: Tozu/dumanı solumayın
P280: Koruyucu eldiven ve göz koruyucu kullanın
P310: Derhal bir ZEHİR MERKEZİ'ni arayın
Üretici: Kimya A.Ş. · Tel: 0272 210 01 01
1
Ürün Adı
Tam kimyasal isim — Türkçe ve/veya İngilizce. Formül (NaOH) veya kısaltma YETERLI DEĞİLDİR.
2
Piktogramlar
GHS tehlike sembolü — kırmızı kenarlı elmas içinde. Her piktogram farklı tehlike türünü gösterir.
3
Sinyal Kelimesi
TEHLİKE veya UYARI. Tehlike ciddiyetini tek bakışta ifade eder.
4
Tehlike İfadeleri (H)
Örn. H314: 'Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.' Her H kodu size maddenin ne yapabileceğini söyler.
5
Önlem İfadeleri (P)
P kodları — güvenli kullanım, depolama, ilk yardım ve bertaraf önlemleri.
6
Üretici Bilgisi
Şirket adı, adresi ve telefon numarası — acil durumda ulaşım için kritiktir.

## Slide 10
Güvenlik Bilgi Formu (GSF)
Laboratuvarda kullandığınız her kimyasal için GSF'yi önceden okuyun!
Kimlik ve Bileşim
1: Kimyasal adı, kullanım ve tedarikçi · 2: Tehlike tanımlaması, GHS sınıflandırması · 3: CAS numarası, EC numarası, bileşenler
İlk Yardım ve Kaza
4: Maruz kalma şekline göre ilk yardım (solunum, cilt, göz, yutma) · 5: Yangın söndürme malzemeleri ve kaçınılması gerekenler · 6: Kaza durumunda yapılacaklar, dökülme kiti
Kullanım ve Maruziyet
7: Güvenli kullanım, depolama sıcaklığı ve uyumsuz maddeler · 8: TWA/STEL limitleri, mühendislik kontrolleri, zorunlu KKD detayları
Fiziksel Özellik ve Reaktivite
9: Görünüm, koku, pH, erime/kaynama noktası, buhar basıncı, yoğunluk · 10: Kararlılık, kaçınılacak koşullar, tehlikeli bozunma ürünleri
Toksikoloji ve Çevre
11: Akut/kronik etkileri, maruziyet yolları, semptomlar · 12: Eko-toksisite, biyobirikim, toprak hareketliliği, PBT değerlendirmesi
Atık, Taşıma ve Mevzuat
13: Atık bertaraf yöntemi (tehlikeli atık kodu) · 14: UN numarası, ADR sınıfı · 15: AB/TR mevzuat referansları · 16: Güncellenme tarihi, kısaltmalar

## Slide 11
NFPA 704 Tehlike Elması — Yangın Servislerinin Sistemi
NFPA (National Fire Protection Association) elması, yangın servislerinin acil müdahalede kimyasal tehlikeyi anında kavraması için tasarlanmıştır. Maden müh. lablarında bazı kimyasal depolarda görebilirsiniz.
MAVİ (sol) — Sağlık Tehlikesi
0: Tehlike yok · 1: Hafif · 2: Tehlikeli · 3: Çok tehlikeli · 4: Ölümcül
KIRMIZI (üst) — Yanıcılık
0: Yanmaz · 1: >93°C · 2: 38–93°C · 3: <38°C · 4: <23°C ve kaynama <38°C
SARI (sağ) — Reaktivite
0: Kararlı · 1: Kararsız ısıda · 2: Kimyasal değişim · 3: Patlayabilir · 4: Kolayca patlar
BEYAZ (alt) — Özel Tehlikeler
OXY: oksitleyici · W: su ile tepkiyen · ACID/ALK: asit/baz · BIO: biyolojik tehlike

## Slide 12
Kimyasalların Güvenli Depolanması — Temel Kurallar
Kimyasalları tehlike özelliklerine göre gruplandırın — birbirleriyle tepkiyen maddeler aynı dolap veya raf bölmesinde ASLA bulundurulamaz.
Asitler ile bazları kesinlikle ayrı dolaplarda saklayın — aynı bölmede bırakmak korozif buhar ve ısı açığa çıkarır.
Yanıcı sıvıları (aseton, etanol, hekzan vb.) asit ve bazlardan ayrı, yangına dayanıklı dolaplarda saklayın.
Piroforik bileşikleri (n-BuLi, Na metal vb.) inert atmosfer altında, yanıcı maddelerden uzak saklayın.
Oksitleyici maddeler (KMnO₄, H₂O₂, HNO₃ >70%) indirgeyici maddelerden ve yanıcılardan uzak tutulmalıdır.
Su ile reaktif kimyasallar (sodyum, potasyum, kalsiyum karbür) nemden ve su kaynaklarından uzak, sızdırmaz kaplarda saklanmalıdır.
Termal olarak kararsız maddeler (organik peroksitler) patlama korumalı buzdolabında saklanır — normal buzdolabı kullanılmaz.
Tüm kaplar kapalı, dik konumda, etiketli ve orijinal ambalajında tutulmalıdır. Kimyasalları isimsiz kaplara aktarmayın.
Stok miktarını minimumda tutun — ihtiyaçtan fazla kimyasal laboratuvarda bulundurmak gereksiz risk yaratır.

## Slide 13
Kimyasal Depolama Uyumsuzluk Tablosu
Aynı dolap veya raftaki uyumsuz kimyasallar temas ettiğinde yangın, patlama veya toksik gaz açığa çıkabilir.
Kimyasal
Ayrı Saklanacaklar
Olası Tehlike
Örnekler
Asitler (HCl, H₂SO₄, HNO₃)
Bazlar, yanıcılar, oksitleyiciler
Ekzotermik reaksiyon, korozif buhar, yangın
Asetik asit + NaOH → ısı
Bazlar (NaOH, NH₃, Ca(OH)₂)
Asitler, yanıcılar, organik maddeler
Sabunlaşma reaksiyonu, ısı açığa çıkması
NaOH + etanol → sıcaklık artışı
Oksitleyiciler (KMnO₄, H₂O₂)
Yanıcı ve indirgeyici maddeler
Yangın veya patlama — oksidasyonu şiddetlendirir
KMnO₄ + gliserin → ani yanma
Yanıcı sıvılar (aseton, etanol)
Asitler, bazlar, oksitleyiciler, açık alev
Parlama ve yangın riski
Aseton + HNO₃ → patlama
Su-reaktif (Na, K, CaC₂)
Herhangi bir su veya suya yakın maddeler
H₂ gazı üretimi → patlama/yangın
Na + H₂O → NaOH + H₂↑
Piroforiklerin (n-BuLi)
Hava, nem, oksijenli maddeler
Kendiliğinden alev alma
n-BuLi + O₂ → ani yanma

## Slide 14
Tehlikeli Atık Yönetimi ve Bertarafı
Kimyasal atıkları lavaboya dökmek veya çöpe atmak hem yasaldır hem de çevresel felakete yol açar.
Türkiye'de Tehlikeli Atık Yönetmeliği kapsamında ihbar suçtur.
Organik Çözücü Atıkları
Aseton, etanol, metanol, hekzan, kloroform, eter vb. Ayrı etiketli, sızdırmaz kaplarda biriktirilir. Klorlu ve klorosuz çözücüler AYRI kaplara koyulur.
İnorganik Asit/Baz Atıkları
H₂SO₄, HCl, HNO₃, NaOH atıkları ayrı kaplarda toplanır. Asit ve baz ASLA aynı atık kabına koyulmaz. Nötralize edilmiş atık için lab sorumluna danışın.
Ağır Metal İçeren Atıklar
Pb, Hg, Cd, Cr, As içeren çözeltiler ayrı etiketli kaplarda. Bu atıklar kanalizasyona kesinlikle verilemez; lisanslı atık şirketine devredilir.
Reaktif/Tehlikeli Katı Atıklar
Kirlenmiş filtre kağıdı, eldiven, kimyasal yüklü malzeme — kimyasal atık torbalarına koyulur. Evsel çöple karıştırılmaz. Reaktif katılar ayrıca paketlenir.
Her atık kabı: kimyasalın tam adı · konsantrasyon · tarih · sorumlu adı etiketiyle işaretlenmelidir. Etiketsiz atık kabı kabul edilmez.

## Slide 15
Kimyasal Dökülme — Müdahale Prosedürü
KÜÇÜK DÖKÜLME (< 1 litre, düşük tehlike)
1
Kişisel güvenlik: uygun KKD'yi giyin (eldiven, gözlük, önlük)
2
Çevredeki kişileri uyarın
3
Dökülmeyi durdurun — kabın ağzını kapatın
4
Dökülme kitini kullanın: absorban malzemeyi dökülme üzerine yayın
5
Kontamine absorbanı tehlikeli atık torbasına koyun, etiketleyin
6
Bölgeyi temizleyin ve danışmanınıza veya lab sorumlusuna bildirin
BÜYÜK DÖKÜLME (> 1 litre, yüksek tehlike)
1
Bölgeyi DERHAL terk edin — başka kişileri de uyarın
2
Yangın alarmını çalıştırın (gerekirse)
3
Danışmanınıza veya Lab sorumlusuna ve gerekirse 112'ye haber verin
4
Kimyasalın GBF'sini acil ekibe verin — antidot bilgisi için kritik
5
Bölgeye eğitimli personel olmadan girilmez
6
Hangi kimyasal, ne kadar, ne zaman, nasıl bilgisini yetkililere söyleyin.

## Slide 16
Kimyasal Madde Taşıma Kuralları
1
Taşıma tek kişiyle yapılmaz; yardım alın. Yalnızca mesai saatlerinde taşıyın.
2
Bina içinde el arabası veya bu amaç için tasarlanmış taşıyıcı kullanın.
3
Taşıma sırasında uygun KKD'leri (önlük, eldiven, gözlük) giyin.
4
Tehlikeli maddeleri asansörde veya koridorda ağzı açık bırakmayın; ikincil kap içinde taşıyın.
5
Dış kabı kirlenmiş maddeleri taşımadan önce temizleyin.
6
Gaz silindirlerini regülatör takılıyken hareket ettirmeyin; el arabası veya zincirle sabitleyin.
7
Toksik gaz şüphesi varsa silindiri çeker ocağa alın, labı boşaltın ve danışmanınıza veya lab. Sorumlusuna haber verin.

## Slide 17
Kimyasal Çeker Ocak — Doğru Kullanım
Çeker ocak, kullanıcıyı tehlikeli duman, buhar ve tozlara karşı koruyan yerel bir havalandırma sistemidir.
Cam yüksekliğini güvenli seviyede tutun — çalışırken kollar serbest hareket etmeli, cam düşük konumda olmalıdır.
Hava akışı engelini kaldırın — tüp, kap veya alet çeker ocağın dibine konulmamalıdır.
Açık alev, kıvılcım veya statik elektrik kaynakları çeker ocak içinde kullanılmamalıdır.
Çeker ocak içinde oluşan atık buharı emen egzoz sisteminin düzgün çalıştığını her kullanım öncesinde kontrol edin.
Çeker ocak arızalıysa veya alarm veriyorsa derhal kullanmayı bırakın ve danışmanınıza veya lab. Sorumlusuna bildirin.

## Slide 18
Kimyasal Güvenlik — Kişisel Kontrol Listesi
Her kimyasal kullanımından önce bu kontrol listesini zihinsel olarak geçin. Bir madde işaretleyemiyorsanız çalışmaya başlamayın.
✓
Kullanacağım kimyasalın GBF'sini okudum
✓
Kimyasalın uyumsuz olduğu maddeleri ve depolama koşullarını öğrendim
✓
Etiketin tam okunduğunu ve piktogramların anlamını bildiğimi doğruladım
✓
Gerekli KKD türünü (eldiven tipi, maske sınıfı) belirledi
✓
Çeker ocağın çalıştığını kontrol ettim
✓
Dökülme kitinin ve temizlilk malzemelerinin nerede olduğunu biliyorum
✓
Kimyasal atık kabının etiketli ve uygun türde olduğunu doğruladım
✓
Kimyasalı yalnızca danışmanımın belirttiği yöntemle kullanacağım
✓
Çalışma bitiminde atığı doğru kaba koydum, kapları kapattım
✓
Danışmanıma çalışmayı ve kullandığım kimyasalları bildirdim

## Slide 19
Teşekkürler
AKÜ Maden Mühendisliği Bölümü
İSG Komisyonu